## Slide 1: 无线信号感知与室内定位
北京大学
计算机学院
Notes: 五层协议栈 底层，网络传输，服务器，数据库，应用层

## Slide 2: Since 2000，室内定位商业场景…
Location based service (LBS)
iBeacon
iOS 室内定位数据库

## Slide 3: 从移动互联到万物互联：搜索、推荐到感知

## Slide 4: 移动设备感知能力示意图
Notes: 介绍移动设备接入互联网的接入情况

## Slide 5: 三角定位方法（几何法）
输入：三个坐标，以及三段距离 d1, d2, d3
输出：位置坐标 S (x, y)

## Slide 6
+
2. Filtering
Magnetic/facing
Light/color/photo
GPS
Matched fingerprint
=
location
4. Matching & recognition
Database
=
2.3 Fingerprint recommended
2.1 Coarse
grained filtering
无线信号指纹定位法
GPS
Cellular
Wifi
Magnetic
Facing direction
Light
1. Capture
context info
Wifi
Cellular
2.2 Fine-grained
filtering
C
3. User input
Notes: Xaxis: usr efforts
Yaxis: accuracy of matching

## Slide 7: 人员设备“无感”发现技术：蓝牙+WiFi感知
无感 发现技术 | 可发现设备类型 | 安装环境 | 使用条件 | 注意事项
蓝牙信号感知 | 手机； 电脑； 可穿戴设备； | DC 5V供电； 网络连接； 充电宝大小 | 用户打开蓝牙 | 有的手机安卓系统（如华为）会自动关闭蓝牙
WiFi信号感知 | 手机； 电脑 | DC 5V供电； 网络连接； 充电宝大小 | 用户打开WiFi | 可穿戴设备不支持WiFi

## Slide 8
网关1
(x1, y1)
网关2
(x2, y2)
网关3
(x3, y3)
三角几何定位：计算某个mac地址/ID设备的坐标

## Slide 9
最简单就是滑动平均
往前+往后滑动2个点/3个点
每个时刻i的x和y坐标重新计算，取滑动平均
x(i) = [x(i-2)+x(i-1)+x(i)+x(i+1)+x(i+2)]/5
y(i) = [y(i-2)+y(i-1)+y(i)+y(i+1)+y(i+2)]/5
原始定位点连线 生成平滑的轨迹

## Slide 10: 多设备轨迹追踪
设备轨迹追踪
  给定多个用户设备ID或者MAC地址
时间粒度可控
  根据查询时间段长度，返回不同轨迹/位置粒度
  10秒，30秒，60秒
navMesh轨迹约束 +轨迹平滑 +骨架约束

## Slide 11: 轨迹生成：定位点坐标连线、轨迹平滑
计算定位点
（坐标连线、右上图）
轨迹平滑
（右下图）
骨架道路约束
内部路由
Chart: 
Chart: 

## Slide 12: 轨迹生成：骨架道路约束、内部路由
定位点坐标连线
轨迹平滑
骨架道路约束（右上图）
内部路由（右下图）
Chart: 

## Slide 13: 室内定位与导航
设备位置监控（右图）
实时轨迹生成（下图）
实时轨迹生成 历史轨迹复现

## Slide 14: Lab实现五个步骤
准备四台智能手机设备，三台接收设备（下载安装蓝牙扫描app），一台发送设备（发送蓝牙信号被定为）
选取室内实验场所，固定三台接收设备位置，移动发送设备的位置
三台接收设备采集蓝牙并记录信号强度、时间等数据
汇总数据，并计算发送设备位置和误差
结果展示

## Slide 15: 步骤1：实验准备
安装抓取、发送蓝牙信号的app
  如BLE scanner app，可以将手机设置成iBeacon节点
  应用市场上还有若干app都可以选择，都可以接收到附近蓝牙设备信号，并且记录其信号强度
选取实验场所，提前计算该场所面积，建立相对坐标系
在该场所内选取若干个定位位置，计算得到该位置在相对坐标系的真实坐标值

## Slide 16: 步骤2-4：手持设备定位
手持蓝牙发送设备 = 手机设置成ibeacon设备
  三天蓝牙接收设备可以抓取发送设备设置成ibeacon的UUID
  三台接收设备则可以进行三点定位

## Slide 17: 步骤5：结果展示
选取至少三个室内固定测试位置
手持设备在每个测试位置上，静止一段时间
计算定位位置，并且在结果分析报告中，画出定位位置和测试位置，并显示误差

## Slide 18: 检查与提交要求
检查日期：
  2025年6月2日，当天上课各个小组分别进行ppt汇报。
提交日期与要求
  2025年6月1日23:59PM，在教学网提交报告（word 3页以上）
    算法解释
    定位结果：前端可视化截图，或者用画图程序画出你的定位结果
    结果分析

## Slide 19
any questions?
Thanks & 感谢观看